Миксер для молочных коктейлей

Mix 2

# Данная инструкция по эксплуатации содержит технические характеристики, информацию о конструкции оборудования, эксплуатации оборудования, а также о мерах предосторожности при работе с оборудованием. Прочитайте инструкцию перед началом использования оборудования.

# Основные технические характеристики

| Модель | Mix 2 |
| --- | --- |
| Напряжение | 220V-240V ,50/60Hz |
| Объем: | 2 * 1,2 л |
| Диапазон температур эксплуатации чаши (стакана) | -40℃+80℃ |
| Мощность | 2 * 300W |
| Вес | 6 кг |
| Длина шнура | 1,2 м |
| Размеры: | 330x160x500мм |
| Предохранительные устройства | Предохранительный кожух Блокировка включения миксера без стакана |

# Конструкция миксера

# Эксплуатация и обслуживание

# Транспортировка и хранение

При транспортировке убедиться, что устройство не подвергается чрезмерной тряске или ударам; не устанавливать устройство на открытом воздухе или под воздействием прямых солнечных лучей. В ином случае, избегать попадания дождя; хранить в проветриваемом помещении вдали от вызывающих эрозию газов. Не переворачивать.

# Установка

  - Напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на информационной табличке, закрепленной на миксере.

  - Внимательно проверьте заземление

  - Установите миксер на ровную поверхность

  - Включите в розетку

# Эксплуатация

  - Добавить сырье: воду, сахар и цельное молоко (сухое молоко), мороженое в соответствие с вашей рецептурой.

  - Установить стакан (см. чертеж) для смешивания на кронштейн миксера после того, как все ингредиенты добавлены в чашу.

  - Подключить источник электропитания, включить оборудование при помощи переключателя (без стакана миксер не включается).

  - Молочный коктейль готов после 5 секунд работы.

# Чистка и защита

- При техническом обслуживании или чистке, убедиться, что штепсельная вилка вынута из розетки, а переключатель установлен в положении "Off" (ВЫКЛ).

- Аккуратно прочистить чашу губкой или материей, а затем проветрить.

- Чистить основание мотора и корпус сухой материей (запрещается использовать воду). Разрешается использовать нейтральный лосьон, если оборудование не поддается чистке.

# Меры предосторожности

  - Полностью прочитать все инструкции.

  - Устройство может использоваться детьми или вблизи детей только в присутствии и под контролем взрослых.

  - Если машина не используется, отсоединить шнур электропитания от сетевой розетки перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой самого устройства и мойкой чаши.

  - Никогда не касаться движущихся частей.

  - Не эксплуатировать устройство при повреждении шнура или штепсельной вилки, в случае неисправности, падения или любого другого повреждения устройства. Незамедлительно связаться с сервисным центром в случае необходимости запасных частей, испытаний и замены, электрической или механической регулировки.

  - Не использовать устройство на открытом воздухе.

  - Не оставлять шнур электропитания свисающим с края стола или со стойки бара, не позволять шнуру соприкасаться с горячими поверхностями.

  - Не помещать руки или столовые приборы внутрь чаши во время вращения мотора, чтобы предотвратить возможные тяжелые травмы и/или поломку миксера для молочных коктейлей. Разрешается использование резиновой  губки только после полной остановки устройства.

  - Снимать чашу только после полной остановки смешивающей лопатки.

  - Не погружать металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки и т.д. в чашу.

  - Перед снятием чаши для чистки убедиться, что подача электропитания к миксеру отключена, для предотвращения создания других опасных ситуаций.

  - Не использовать миксер для нарезки продуктов или смешивания твердых кусочков пищи, нерастворимых в воде.

  - Перед началом работы убедиться, что чаша надежно закреплена на кронштейне.

  - После начала работы, слегка придерживать крышку в связи с сильной вибрацией, связанной с высокой скоростью работы мотора.

  - Не добавлять чрезмерное количество продуктов в чашу для смешивания во  избежание перелива при смешивании.

  - Чтобы вылить готовый продукт, сначала отключить подачу электропитания, после полной остановки мотора, снять чашу.

  - С осторожностью касаться переключателя при работе машины или после ее остановки.

# Устранение неисправностей

| Неисправность | Причина неисправности | Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| Не работает | 1. отходит контакт питания | проверьте штепсель и розетку |
|  | 2. повреждение целостности оплетки провода электропитания | замените провод электропитания |

# Text boxes

Основание

Стакан

Лопасть вращения

Центральная стойка

Мотор

Выключатель

- Выключатель

- Верхняя крышка

- Пружина

- Винты

- Верхняя опора двигателя

- Мотор

- Лопасть вращения

- Гайка лопасти вращения

- Белая резиновая прокладка

- Предохранительный выключатель

- Нижняя крышка

- Винты

- Стакан

- Пластиковый держатель стакана

- Центральная стойка

- Резьбовая стяжка

- Гайка резьбовой стяжки

- Алюминиевое основание

- Резиновые ножки

- Винты

- Днище основания

- Шнур питания

- Винты