Россия

ООО «ФРОСТО»

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ

КУХОННАЯ

типа

МПК 500Ф, МПК 500Ф-02

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«Впервые выпускаемая в обращение продукция»

ЧЕБОКСАРЫ 2013

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией машины посудомоечной кухонной типа МПК 500Ф, МПК 500Ф-02 (далее по тексту – машина), правилами ее эксплуатации, технического обслуживания, монтажа и регулирования.

К обслуживанию и эксплуатации машины допускается только специально обученный персонал.

В связи с постоянным усовершенствованием машины в ее конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Машина посудомоечная кухонная типа МПК 500Ф, МПК 500Ф-02 предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов, подносов, чашек, салатниц с применением  жидкого моющего и ополаскивающего средства, разрешенных к применению ФС «Роспотребнадзора».

Используется на предприятиях общественного питания. Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Машина может эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха от (плюс) 10 до (плюс) 400С и среднемесячной влажностью 80% при 250С.

Машина должна устанавливаться в помещениях, не относящихся к взрывоопасным и пожароопасным зонам по ПУЭ.

2. УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ изделия

Устройство машины приведено на рис. 1.

Моющее отделение закрывается откидывающейся дверкой 1.

В  ванне установлены:

- фильтры, предназначенные для предотвращения попадания крупных частиц и остатков пищи в насос мойки;

- трубка перелива 13 - для слива излишка воды в канализацию;

- стояк, к которому крепятся нижние моющие 2 и ополаскивающие 3 вращающиеся разбрызгиватели, при помощи которых производится мытье и ополаскивание посуды;

- датчики уровня воды;

- датчик контроля температуры воды;

- нагревательный элемент (ТЭН ванны 14).

Внутри  ванны имеются направляющие для установки кассеты с посудой.

На крыше моющего отделения установлены верхние моющие 2 и ополаскивающие 3 вращающиеся разбрызгиватели.

Панель управления 4 расположена над моющим отделением.

Машина закрыта облицовками, причем задняя и передняя стенки, крыша и панель управления съемные, что дает возможность доступа для осмотра и ремонта, расположенных в машине узлов.

Под ванной 12 за передней стенкой установлены: электронасосы мойки 5, бойлер 6, клапан электромагнитный 11, щит монтажный с электрооборудованием, насос-дозатор ополаскивающего средства 15 и насос-дозатор моющего средства 16 (только для МПК 500Ф-02).

На щите монтажном (рис.2) установлены: контроллер 1, пускатель 6, реле 7, автоматические выключатели 5, термовыключатели бойлера 3 и ванны 4. Баллончик одного термовыключателя установлен на ТЭН ванны, а баллончик второго термовыключателя установлен в бойлер.

На панели управления установлены:

- кнопка «Сеть» со встроенной подсветкой зеленого цвета;

- кнопка выбора режима мойки «1» со встроенной подсветкой красного цвета;

- кнопка выбора режима мойки «2» со встроенной подсветкой красного цвета.

Кнопки управления соединены с контроллером.

Контроллер осуществляет автоматическое управление работой машины:

- контролирует наличие воды в ванне, управляет подачей воды в машину;

- контролирует температуру воды в бойлере и в ванне, управляет их поддержанием;

- управляет насосом мойки;

- управляет насосом-дозатором ополаскивающего раствора;

- управляет насосом-дозатором моющего раствора (только для МПК 500Ф-02);

- обеспечивает автоматическую работу машины по заданному алгоритму работы, остановку при открытии двери и автоматическое продолжение программы при закрытии.

Контроль уровня воды осуществляется с помощью электродов расположенных в ванне. При уровне воды в ванне ниже нижнего электрода контроллер выдает сигнал на включение электромагнитного клапана – заполнение воды. Заполнение воды продолжается до тех пор, пока уровень воды не достигнет верхнего электрода.

При достижении уровнем воды верхнего электрода контроллер прекращает заполнение воды и включает ТЭН-ы бойлера. Вода в бойлере нагревается до температуры (плюс) 88ºС. Контроль температуры воды осуществляется от датчика расположенного в бойлере.

После нагрева бойлера контроллер включает ТЭН-ы ванны. Вода в ванне подогревается до температуры (плюс) 45ºС. Контроль температуры воды осуществляется от датчика расположенного в ванне.

Мойка осуществляется по заданному алгоритму работы.

Процесс мойка разбит на три этапа:

1-ый этап – мойка. Производится моющим раствором при помощи насоса. Насос забирает моющий раствор из ванны и подает его в верхние и нижние моющие разбрызгиватели. Разбрызгиватели, вращаясь, направляют струи моющего раствора на посуду.

2-ой этап – выдержка. Производится для стекания остатков моющего раствора из моющих разбрызгивателей и с посуды.

3-ий этап – ополаскивание. Производится  ополаскивающим раствором, поступающим из бойлера в верхние и нижние разбрызгиватели ополаскивания.

В процессе каждого цикла мойки насос  (дозатор) подает моющий раствор в моечную ванну (только для МПК 500Ф-02) и насос (дозатор) ополаскивающего средства подает в трассу бойлера раствор ополаскивающего средства. Тем самым, поддерживается постоянная концентрация моющего и ополаскивающего раствора.

Запрограммированы два режима работы машины:

Режим мойки «1» - продолжительность 120 с, где мойка – 102 с, выдержка – 8 с  и ополаскивание – 10 с;

Режим мойки «2» - продолжительность 180 с, где мойка – 160 с, выдержка – 8 с  и ополаскивание – 12 с;

Схема электрическая принципиальная приведена в приложении.

Изометрия (боковая стенка не показана) 		Вид сзади (задняя стенка снята)

1 – дверка

2 – разбрызгиватель моющий

3 – разбрызгиватель ополаскивающий

4 – панель управления

5 – насос моющий

6 – бойлер

7 – гибкий шланг подвода воды на ополаскивающие разбрызгиватели

8 – труба подвода воды на моющие разбрызгиватели

9 – шланг слива воды в канализацию

10 – ножки

11 – электромагнитный клапан (подвод воды)

12 – ванна

13 – трубка перелива

14 – ТЭН ванны

15 – насос-дозатор ополаскивающий

16 – насос-дозатор моющий (только для МПК 500Ф-02)

Рис. 1    Устройство посудомоечной машины

Виды спереди и сверху (передняя крышка снята)

- Контроллер

- ТЭН бойлера

- Термовыключатель ванны

- Термовыключатель бойлера

- Автоматический выключатель

- Пускатель КМ1

- Реле К1 и К2

- Реле РТТ

Рис. 2     Расположение органов управления на щите монтажном

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию и эксплуатации машины допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования.

При работе с машиной необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

-не включать машину без заземления;

-не оставлять включенную машину без присмотра;

-санитарную обработку производить только после отключения машины от сети;

-периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства машины;

-при обнаружении неисправностей вызывать электромеханика;

-машину включать только после устранения неисправностей.

-не допускается установка машины ближе 1м от легковоспламеняющихся материалов.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при включенной машине;

- работать без заземления;

- работать без внешней защиты;

- использовать машину в пожароопасных и взрывоопасных зонах;

- дотрагиваться до нагревательного элемента после окончания работы в течение 20 мин;

- для очистки наружной поверхности машины не допускается применять водяную струю.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После хранения машины в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать ее в условиях комнатной температуры не менее 6 ч.

Распаковка, установка и испытание машины должны производить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Машину следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом, во избежание накопления пара в помещении.

Установку машины необходимо проводить в следующем порядке:

- перед установкой на предусмотренное место снять защитную пленку со всех поверхностей;

- установить машину на соответствующее место;

- отрегулировать высоту и устойчивое положение машины с помощью регулируемых ножек так, чтобы  рабочие  поверхности  приняли горизонтальное положение;

- подключить машину к системе водоснабжения. Посудомоечная машина подключается к системе водоснабжения через резьбу  G 3/4" (электромагнитный клапан);

- подключить машину к системе канализации;

- подключить машину к электросети согласно действующему законодательству и нормативам. Подключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом надписей на табличках. Осуществить подключение машины к электросети с учетом допускаемой  нагрузки на электросеть;

- монтаж и подключение произвести так, чтобы на установленной и подключенной машине отсутствовал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

- надежно заземлить машину, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму, заземляющий проводник в шнуре питания;

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей машины (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления  подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

- проверить сопротивление изоляции машины, которое должно быть не менее 2 МОм;

Электропитание подвести от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой с рабочими характеристиками защиты: ток 16А, ток утечки 30мА, например ВАК-4.

Выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

Для выравнивания потенциалов при установке машины в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком  – эквипотенциальность.

После монтажа машины перед пуском в эксплуатацию, без загрузки кухонного инвентаря, провести процедуру мойки 5-6 раз для удаления консервационных жиров. После чего полностью слить воду с ванны в канализацию.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем включить машину, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на посудомоечной машине.

Внимание! Используйте моющие и ополаскивающие средства предназначенные только для специализированных автоматических моек.

Машину использовать строго по назначению, т.е. для мытья посуды.

Машина комплектуется набором кассет. Тарелки и подносы устанавливаются в пазы кассеты для тарелок; стаканы устанавливаются вверх дном в кассету для стаканов; ножи, вилки, ложки - укладываются в стакан для столовых приборов.

Качество мытья гарантируется при условии, что мытье посуды производится сразу после поступления ее в моечное отделение и с поверхности посуды удалены крупные остатки пищи.

Откройте кран подачи воды.

Включите машину в электрическую сеть. На панели управления должна загореться световая сигнализация кнопки «Сеть».

Визуально проконтролируйте наличие моющего (только для МПК 500Ф-02) и ополаскивающего средства в емкостях.

Визуально проконтролируйте, чтобы шланги ополаскивающего и моющего растворов (только для МПК 500Ф-02) были помещены в соответствующие емкости. Шланг с наклейкой «Моющий раствор» должен быть помещен в емкость с моющим средством (только для МПК 500Ф-02), а шланг с наклейкой «Ополаскивающий раствор» должен быть помещен в емкость с ополаскивающим средством.

Примечание: при первом включении или замене моющего и/или ополаскивающего раствора  рекомендуется выполнить мойку 3-5 раз без загрузки инвентаря для того, чтобы насосы закачали жидкость в шланги.

На панели управления нажмите и отпустите кнопку «Сеть», загорается световая сигнализация «1». Если ванна заполнена и вода в бойлере и в ванне нагрета до заданной температуры световая сигнализация кнопки горит постоянно. В противном случае световая сигнализация кнопки начинает мигать – индикация подготовки машины к работе.

При необходимости, измените режим мойки. Для этого необходимо нажать и отпустить кнопку режима «2». Работа световой сигнализации кнопки режима «2» аналогичен работе световой сигнализации для кнопки режима «1».

Для машины МПК 500Ф: откройте дверь залейте в ванну вручную моющее средство в количестве, соответствующем рекомендации инструкции на моющее средство (из расчета, что объем ванны равен 23,5 литра).

Установите на кассету посуду, смойте с посуды мелкие остатки пищи проточной горячей водой, и загрузите кассету в машину.

Закройте дверь для запуска процесса мойки.

После окончания процесса мойки начинают мигать световая сигнализация на всех трех кнопках.

По окончанию мойки откройте дверь. Световая сигнализация на кнопках перестает мигать - загорается световая сигнализация кнопки «Сеть» и световая сигнализация кнопки выбранного режима.

Удалите кассету с посудой из машины.

Следующий процесс мойки начнется сразу после закрытия дверки.

Рекомендуется через каждые три часа непрерывной работы машины (в зависимости от загрязнения ванны) производить смену воды в ванне, для чего:

- выключить машину, нажав и отпустив кнопку «Сеть»;

- слить воду из ванны, сняв фильтрующие сетки и переливную трубку;

- удалить из ванны остатки пищи, промыть ее горячей водой;

- фильтрующие сетки и переливную трубку промыть проточной водой;

- установить фильтрующие сетки и переливную трубку на место;

- включить машину, нажав и отпустив кнопку «Сеть».

Рекомендуемые средства:

-  для мойки «Neodisher Аlka 220»  изготовитель «Chemisch Fabrik Dr.Weigert», Германия;

- для ополаскивания «Neodisher TS»  изготовитель «Chemisch Fabrik Dr.Weigert», Германия.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое обслуживание машины должно проводиться в сроки, определенные настоящей инструкцией.

6.2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При техническом обслуживании машины следует соблюдать следующие правила техники безопасности:

- к техническому обслуживанию машины допускаются только лица, знающие устройство машины, правила эксплуатации и технического обслуживания и прошедших специальный инструктаж по технике безопасности;

- техническое обслуживание электрической части машины может производиться только лицами, имеющими удостоверения по группе электробезопасности не ниже третей;

- выполнение всех работ по ремонту электрооборудования должно производиться в соответствии с правилами эксплуатации электрических установок;

- при техническом обслуживании и ремонтах машина в обязательном порядке должна быть обесточена;

- при проведении ремонтных и профилактических работ в месте снятия напряжения должна быть вывешена табличка: «Не включать – работают люди !»

6.3. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ и

РЕМОНТА

6.3.1. В процессе эксплуатации машины необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

а) ЕТО - техническое обслуживание при эксплуатации – повседневный уход за машиной;

б) ТО - регламентированное  техническое обслуживание  – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности машины;

в) ТР - текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности машины и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

6.3.2. Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживания при эксплуатации ЕТО – ежедневно;

- техническое обслуживания (ТО) – 1 мес.;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

6.3.3. Техническое обслуживание при эксплуатации ЕТО производится работниками предприятий общественного питания, эксплуатирующих машину. Регламентированное техническое обслуживание ТО и текущий ТР ремонт выполняются работниками специализированный ремонтных предприятий  или специалистами технических служб предприятия, эксплуатирующего машину, если они предусмотрены его штатным расписанием.

6.3.4. Техническое обслуживание при эксплуатации включает:

а) проверку машины внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

б) проверку состояния световой сигнализации, аппаратов пуска и останова машины;

в) проверку отсутствия засорения выходных отверстий форсунок ополаскивающих и моющих разбрызгивателей и их крепление;

г) проверку герметичности трубопроводов;

г) проверку качества вымытой посуды (визуально);

д) санитарную обработку машины.

6.3.5. Регламентированное  техническое обслуживание ТО включает:

а) выполнение работ, входящих в техническое обслуживание при эксплуатациии;

б) осмотр электроаппаратуры, подтяжку электроконтактных соединений. Замена контактов и т. д.;

в) проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов и подтяжку крепежных деталей;

г) осмотр и проверку работы водонагревателя, электромагнитного клапана, датчиков температуры и уровня;

е) проверку работы программного устройства (контроллера);

ж) проверка работы дозатора;

и) очистку от загрязнений и накипи электродов датчика уровня жидкости;

к) дополнительно один раз в год необходимо провести очистку бойлера (см. п.6.3.6).

6.3.6. Очистка бойлера.

Периодически раз в год следует очищать бойлер, для этого необходимо:

- обесточить машину;

- закрыть кран подачи воды;

- слить в канализацию воду из ванны;

- слить воду с бойлера, отвернув сливную пробку (сливная пробка расположена за задней стенкой МПК);

- снять ТЭН;

- произвести очистку ТЭНа и внутренней полости бойлера от накипи и отложений механическим путем или обработкой в специальных растворах (нпр. «Кумкумит»). Обработку провести  в соответствии с инструкцией по эксплуатации на раствор.

- установить ТЭН, сливную пробку.

6.3.8 Восстановление работоспособности машины при срабатывании аварийных термовыключателей.

- снять переднюю стенку;

- устранить причину срабатывания термовыключателя;

- включить терморегулятор, для чего нажать кнопку на термовыключателе;

- установить переднюю стенку на место.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

# При всех неисправностях необходимо проверить алгоритм работы МПК, описанный в разделе 2.

# При отклонениях необходимо первоначально проверить на обрыв цепи, которые должны быть задействованы согласно алгоритму работы. При этом должны быть также проверены обмотки пускателей, реле, трансформатора, электромагнитных клапанов, ТЭНы, а также и темовыключатели, контакты которых при комнатной температуре все должны быть замкнуты (контакты микропереключателя SQ замыкаются при опущенной крыше МПК).

# Перечень неисправностей и методы их устранения  приведены в таблице.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Вероятная причина | Метод определения | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При подаче напряжения световая сигнализация «Сеть» не горит, заполнение воды и мойка не работают | 1. Нет напряжения в питающей сети 2. Разорвана цепь от клеммного блока Х1 до разъема Х1 контроллера 3. Сгорел предохранитель на 2 А | 1.Комбинированным прибором проверить наличие напряжения на клеммном блоке Х1 2. Комбинированным прибором проверить наличие напряжения на разъеме Х1 контроллера 3. Проверить предохранитель | 1. Устранить неисправность в питающей сети 2. Восстановить целостность цепи: -включить автоматы QF1 и QF2; -подтянуть контакты; - заменить неисправные провода и т.д. 3. Заменить предохранитель; при повторном сгорании предохранителя и отключении автоматов заменить контроллер |
| 2. При подаче напряжения световая сигнализация «Сеть» не горит, заполнение воды и мойка работают | 1. Сгорел светодиод в кнопке 2. Разорвана цепь от разъема Х7 (контакты 1 и 2) до светодиода 3. Неисправен контроллер | 1. Проверить светодиод 2. Проверить целостность цепи 3. Проверить наличие постоянного напряжения 5 В на контактах 1 и 2 разъема Х7 контроллера | 1. Заменить кнопку «Сеть» 2. Восстановить целостность цепи 3. При необходимости заменить контроллер |
| 3. При нажатии кнопки «Сеть» не загорается светодиод «60 с», заполнение воды и мойка не работают | 1. Неисправна кнопка «Сеть» или разорвана цепь между контактами 5 и 6 разъема Х4 контроллера | 1. Проверить замыкание кнопки «Сеть». При нажатии кнопки цепь между контактами 5 и 6 разъема Х4 должна замкнуться | 1. При необходимости заменить кнопку или устранить нецелостность цепи; в противном случае заменить контроллер |
| 4. При нажатии кнопки «Сеть» не загорается светодиод «60 с», заполнение воды и мойка работают | 1. Сгорел светодиод в кнопке 2. Разорвана цепь от разъема Х7 (контакты 3 и 4) до светодиода 3. Неисправен контроллер | 1. Проверить светодиод 2. Проверить целостность цепи 3. Проверить наличие постоянного напряжения 5 В на контактах 3 и 4 разъема Х7 контроллера | 1. Заменить кнопку «60 с» 2. Восстановить целостность цепи 3. При необходимости заменить контроллер |
| 5. Не происходит переключение режимов | 1. Неисправна кнопка «120 с» или разорвана цепь между контактами 9 и 10 разъема Х4 контроллера 2. Неисправна кнопка «60 с» или разорвана цепь между контактами 7 и 8 разъема Х4 контроллера | 1. Проверить замыкание кнопки «120 с». При нажатии кнопки цепь между контактами 9 и 10 разъема Х4 должна замкнуться 2. Проверить замыкание кнопки «60 с». При нажатии кнопки цепь между контактами 9 и 10 разъема Х4 должна замкнуться | 1. При необходимости заменить кнопку или восстановить нецелостность цепи; в противном случае заменить контроллер 2. При необходимости заменить кнопку или устранить нецелостность цепи; в противном случае заменить контроллер |
| 6. Не работают заполнение, мойка, ТЭНы | 1. Отсутствует напряжение на контакте 1 разъема Х5 контроллере 2. Неисправен микропереключатель 3. Перегорел предохранитель на 5А на плате контроллера 4. Сработал термовыключатель | 1. Проверить 2. Проверить (не замыкаются контакты) 3. Проверить 4. Проверить термовыключатели (должны быть замкнуты) | 1. Восстановить целостность цепи 2. Заменить микропереключатель или восстановить целостность цепи от контроллера к микропереключателю 3. Заменить предохранитель, при повторном сгорании см. п 7 4. Выяснить причину срабатывания, устранить причину, включить термовыключатель, нажав на кнопку на его корпусе |
| 7. Постоянно сгорает предохранитель на 5 А на плате контроллера, одновременно отключаются автоматы | 1. Короткое замыкание в цепи управления | 1. Отсоединить разъем Х5 от контроллера и проверить наличие короткого замыкания между контактами 2-8 и нейтралью (не должно быть 0 Ом) | 1. Устранить короткое замыкание заменой соответствующего узла |
| 8. Не работает какая-либо из функций | 1. Разорвана соответствующая цепь управления | 1. Отсоединить разъем Х5 от контроллера и проверить наличие обрыва между контактами 2-8 и нейтралью (не должно быть бесконечности) | 1. Устранить обрыв заменой соответствующего узла |
| 9. При достижении уровня в ванне вода продолжает наполняться, электродвигатель ополаскивания не работает | 1. Не исправен соленоидный клапан (не герметичен) | 1. Проверить | 1.Заменить электромагнитный клапан |
| 10. При достижении уровня в ванне вода продолжает наполняться, электродвигатель ополаскивания работает | 1. Накипь на электродах 2. Разорвана цепь к электродам 3. Неисправен контроллер | 1. Проверить 2. Проверить | 1. Очистить электроды 2. Устранить 3. Заменить контроллер |
| 11. Срабатывают автоматы питающей сети | 1. Короткое замыкание в силовой цепи МПК (ТЭНы, электродвигатели, электромагнитный клапан) | 1. Проверить наличие короткого замыкания между выходами К1, К2, К3, КМ1 и корпусом МПК (не должно быть 0 Ом) | 1. Устранить короткое замыкание заменой соответствующего узла |
| 12. Не происходит нагрев воды бойлера | 1. Неисправен ТЭН 2. Неисправен пускатель КМ1 или КМ2 3. Неисправен контроллер. | 1. Проверить сопротивление спирали ТЭНов (должно быть 18 (+5-10%) Ом) 2. Проверить наличие напряжения на ТЭНах | 1. Заменить ТЭН 2. Заменить неисправный пускатель 3.Заменить контроллер |
| 13. Не происходит нагрев воды ванны | 1. Неисправен ТЭН 2. Неисправно реле К3 3. Неисправен контроллер. | 1. Проверить сопротивление спирали ТЭНов (должно быть 18 (+5-10%) Ом) 2. Проверить наличие напряжения на ТЭНах | 1. Заменить ТЭН 2. Заменить неисправное реле 3.Заменить контроллер |
| 14. Нагрев бойлера или ванны не отключается | 1. Неисправна одна из термопар 2. Неисправен контроллер | 1. . Проверить сопротивление изоляции термопар (должно быть Rизол ≥ 100 Мом) 2. Если выполняется п1. заменить контроллер. | 1. Заменить термопару 2. Заменить контроллер |
| 15. При поднятии и опускании купола не включается мойка | 1. Неисправен микровыключатель 2. Неисправен электродвигатель М2, конденсатор или реле К2 | 1. Проверить (не переключаются контакты) 2. Проверить | 1.Заменить микровыключатель 2. Заменить неисправный элемент |
| 16. Раздается звуковой сигнал | 1, Обрыв термопары | 1. Проверить на обрыв | 1. Заменить термопару |
| 17. Отсутствует подача моющего или ополаскивающего средств | 1. Неисправен соответствующий дозатор | 1. Проверить подачу напряжения на дозатор | 1. При наличии напряжения заменить дозатор |

Схема расположения реле и разъемов на плате контроллера

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МПК-500Ф и МПК-500Ф-02

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ МПК-500Ф и МПК-500Ф-02

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

# Text boxes

2