Россия

# ОАО «Чувашторгтехника»

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ

КУХОННАЯ

МПК 1400К

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2012

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией машины посудомоечной кухонной МПК 1400К (далее по тексту – машина), правилами ее эксплуатации, технического обслуживания, монтажа и регулирования.

К обслуживанию и эксплуатации машины допускается только специально обученный персонал.

В связи с постоянным усовершенствованием машины в ее конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Машина посудомоечная кухонная предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов, подносов, чашек, салатниц с применением  жидкого моющего и ополаскивающего средств, разрешенных к применению ФС «Роспотребнадзора».

Используется на предприятиях общественного питания, а также с большим числом мест, при условии, что количество обрабатываемой посуды не превышает производительности машины. Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Машина может эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха от (плюс) 10 до (плюс) 400С и среднемесячной влажностью 80% при 250С.

Машина должна устанавливаться в помещениях, не относящихся к взрывоопасным и пожароопасным зонам по ПУЭ.

2. УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ изделия

Устройство машины приведено на рис. 1.

Ванна 15 закрывается подъемным куполом 1, который перемещается по вертикальным направляющим 17. Купол прикреплен к механизму уравновешивания 18 (3 пружины).

Для поднятия и отпускания купола предусмотрена ручка 2.

В  ванне установлены:

- фильтры для предотвращения попадания крупных частиц остатков пищи в насос мойки;

- трубка переливная 16 - для слива излишка воды в канализацию, после ополаскивания;

- стояк, к которому крепятся нижние моющие 3 и ополаскивающие 4 вращающиеся разбрызгиватели, при помощи которых производится мытье и ополаскивание посуды;

- датчики уровня воды;

- датчик контроля температуры воды;

- нагревательный элемент (ТЭН).

Ванна сверху прикрыта фильтрующими сетками 14 для предотвращения попадания крупных частиц остатков пищи в ванну в процессе мойки.

Над подставкой установлены верхние моющие и ополаскивающие вращающиеся разбрызгиватели.

Основание машины закрыто облицовками, причем задняя стенка и панель управления съемные, что дает возможность доступа для осмотра и ремонта расположенных внутри машины узлов.

Под ванной за панелью управления установлены: электронасосы мойки (поз. 6 рис. 1) и ополаскивания 7, бойлер (поз. 8 рис. 1), клапан электромагнитный и щит монтажный с электрооборудованием.

На щите монтажном установлены (см. рис. 2) насосы-дозаторы моющего и ополаскивающего растворов, контроллер, пускатели, реле, автоматические выключатели, термовыключатели. Баллончики двух термовыключателей установлены на ТЭН ванны, а баллончик третьего термовыключателя установлен в бойлер.

На панели управления установлены:

- кнопка «Сеть» с встроенной подсветкой зеленого цвета

- кнопка выбора режима мойки «1» с встроенной подсветкой желтого цвета

- кнопка выбора режима мойки «2» с встроенной подсветкой желтого цвета

Кнопки управления соединены с контроллером.

Контроллер осуществляет автоматическое управление работой машины:

- контролирует наличие воды в ванне, управляет подачей воды в машину;

- контролирует температуру воды в бойлере и в ванне, управляет их поддержанием;

- управляет насосами мойки и ополаскивания;

- управляет насосами-дозаторами;

- обеспечивает автоматическую работу машины по заданному алгоритму работы, остановку при поднятии купола и автоматическое продолжение программы при опускании купола.

Контроль уровня воды осуществляется с помощью электродов расположенных в ванне. При уровне воды в ванне ниже нижнего электрода контроллер выдает сигнал на включение электромагнитного клапана – заполнение воды. Заполнение воды продолжается до тех пор, пока уровень воды не достигнет верхнего электрода.

При достижении уровня воды верхнего электрода контроллер прекращает заполнение воды и включает ТЭН-ы бойлера. Вода в бойлере нагревается до температуры (плюс) 85ºС. Контроль температуры воды осуществляется от датчика расположенного в бойлере.

После нагрева бойлера контроллер включает ТЭН ванны. Вода в ванне подогревается до температуры (плюс) 45ºС. Контроль температуры воды осуществляется от датчика расположенного в ванне.

Мойка осуществляется по заданному алгоритму работы.

Процесс мойка разбит на три этапа:

1-ый этап – мойка. Насос забирает воду из ванны и подает его в верхние и нижние моющие разбрызгиватели. Разбрызгиватели, вращаясь, направляет струю воды на посуду. При каждом цикле мойки насос-дозатор в ванну автоматически подает моющий раствор – поддерживает постоянную концентрацию моющего раствора.

2-ой этап – выдержка. Стекание остатка воды с моющих разбрызгивателей и с посуды.

3-ий этап – ополаскивание. Включаются электромагнитные клапана и вода системы водоснабжения выдавливает горячую воду из бойлера на верхние и нижние разбрызгиватели ополаскивания. Разбрызгиватели, вращаясь, направляет струю воды на посуду. При каждом цикле мойки насос-дозатор в бойлер автоматически подает ополаскивающий раствор – поддерживает постоянную концентрацию ополаскивающего раствора.

Запрограммированы два режима работы машины: режим мойки «1» и режим мойки «2».

Схема электрическая принципиальная приведена в приложении.

1 – купол

2 – ручка для поднятия купола

3 – разбрызгиватель моющий

4 – разбрызгиватель ополаскивающий

5 – панель управления

6 – насос моющий

7 – насос ополаскивающий

8 – бойлер

9 – подвод воды на ополаскивающие разбрызгиватели

10 – труба подвода воды на моющие разбрызгиватели

11 – шланг слива воды в канализацию

12 – ножки

13 – электромагнитный клапан (подвод воды)

14 – фильтрующие сетки

15 – ванна

16 – трубка перелива

17 – направляющие купола

18 – пружина, механизм уравновешивания

19 – камера слива

20 – блокирующее устройство при поднятии купола (микропереключатель)

21 - электроды контроля уровня воды

22 – шланг для моющего раствора

23 – шланг для ополаскивающего раствора

Рисунок 1.  Устройство посудомоечной машины

- Контроллер МПК-700К

- ТЭН В3 245 А 8,5/9,0 Р230 (бойлер)

- Термовыключатель бойлера и ванны

- Клеммный блок.

- Автоматические выключатели

- Реле 66.82.8.230.0330 Finder

- Дозатор G82B (ополаскивание)

- Дозатор G202 (мойка)

- Насос R71.T5PRSM (ополаскивание)

- Пускатели КМ1…КМ4

- Термопреобразователь ТС1763-60-1500-ХК (контроль температуры воды в бойлере).

- Термовыключатель биметаллический BE-H100V.

- Заглушка для слива воды с бойлера.

- Геркон КMS-30 (датчик закрытия купола).

Рисунок 2. Расположение органов управления на щите монтажном

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию и эксплуатации посудомоечной машины допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования.

При работе с посудомоечной машиной необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

-не включать посудомоечную машину без заземления;

-не оставлять включенную посудомоечную машину без присмотра;

-санитарную обработку производить только после отключения посудомоечной машины от сети;

-периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства машины;

-при обнаружении неисправностей вызывать электромеханика;

-посудомоечную машину включать только после устранения неисправностей.

- не допускается установка посудомоечной машины ближе 1м от легковоспламеняющихся материалов;

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при включенной машине;

- работать без заземления;

- работать без внешней защиты;

- использовать машину в пожароопасных и взрывоопасных зонах;

- дотрагиваться до нагревательного элемента после окончания работы в течение 20 мин;

- для очистки наружной поверхности машины не допускается применять водяную струю.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После хранения машины в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать ее в условиях комнатной температуры не менее 6 ч.

Распаковка, установка и испытание машины должны производить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Машину следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом, во избежание накопления пара в помещении.

Установку машины необходимо проводить в следующем порядке:

- перед установкой на предусмотренное место снять защитную пленку со всех поверхностей;

- установить машину на соответствующее место;

- отрегулировать высоту и устойчивое положение машины с помощью регулируемых ножек так, чтобы  рабочие  поверхности  приняли горизонтальное положение;

- при тугом открывании купола смазать направляющие жидкостью WD-40;

- при перекосе купола выставить ножки по уровню;

- подключить машину к системе водоснабжения. Посудомоечная машина подключается к системе водоснабжения через резьбу  G 3/4" (электромагнитный клапан – поз. 13 рис. 1);

- подключить машину к системе канализации (поз. 11 рис. 1);

- подключить машину к электросети согласно действующему законодательству и нормативам. Подключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом надписей на табличках. Осуществить подключение машины к электросети с учетом допускаемой  нагрузки на электросеть.

Для подключения к машине необходимо снять панель управления, через клеммный ввод провести кабель питания к клеммному блоку Х1 (поз. 5 рис. 2) на монтажном щите.

Монтаж и подключение произвести так, чтобы на установленной и подключенной машине отсутствовал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

- надежно заземлить машину, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму, заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей машины (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления  подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

- после монтажа перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить ток утечки. Ток утечки должен быть не более 1 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности. Проверить цепи заземления.

Внимание! При первом включении машины контролировать направление  вращение вала электродвигателя насоса мойки. Направление вращения должно соответствовать стрелке указанной на наклейке электродвигателя. При несовпадении вращения поменять два фазных провода на клеммном блоке.

Электропитание подвести  на клеммный  блок  от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой, с рабочими характеристиками защиты: ток 32А, ток утечки 30мА, например ВАК-4.

Выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

Номинальное поперечное сечение гибких кабелей питания должно быть не менее 4 мм2.

Для выравнивания потенциалов при установке машины в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком  – эквипотенциальность.

После монтажа машины перед пуском в эксплуатацию, без загрузки кухонного инвентаря, провести процедуру мойки 5-6 раз. После чего полностью слить воду с ванны в канализацию.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем включить машину, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на посудомоечной машине.

Внимание! Используйте моющие и ополаскивающие средства, предназначенные только для специализированных автоматических моек.

Машину использовать строго по назначению, т.е. для мытья посуды.

Машина комплектуется набором кассет. Тарелки и подносы устанавливаются в пазы кассет для тарелок и подносов, а стаканы устанавливаются вверх дном в кассету для стаканов, ножи, вилки, ложки укладываются в кассету для приборов.

Качество мытья гарантируется при условии, что мытье посуды производится сразу после поступления ее в моечное отделение и с поверхности посуды удалены крупные остатки пищи.

Откройте кран подачи воды.

Включите машину в электрическую сеть.

Визуально проконтролируйте, чтобы шланги ополаскивающего и моющего раствора были помещены в емкости. Шланг с надписью «Моющий раствор» должен быть помещен в емкость с моющим раствором, а шланг с надписью «Ополаскивающий раствор» должен быть помещен в емкость с ополаскивающим раствором.

Примечание: При первом включении или замене моющего и/или ополаскивающего раствора  рекомендуется выполнить мойку 5-7 раз без загрузки инвентаря для того, чтобы насосы закачали жидкость в шланги.

На панели управления нажмите и отпустите кнопку «Сеть», загорается световая сигнализация «60». При необходимости, измените режим мойки. Для этого необходимо нажать и отпустить кнопку режима «120», при этом загорается подсветка кнопки, а подсветка кнопки «60» гаснет.

Закройте купол и визуально проконтролируйте заполнение ванны.

После заполнения ванны необходимо выждать 20 мин. – подготовка машины к работе.

Поднимите купол.

Установите на кассету посуду, смойте с посуды остатки пищи проточной горячей водой, и загрузите кассету в машину.

Опустите купол для запуска процесса мойки.

По окончанию мойки подымите купол, удалите кассету с посудой из машины.

Следующий процесс мойки начнется после опускания купола.

Рекомендуется через каждые три часа непрерывной работы машины (в зависимости от загрязнения ванны) производит смену воды в ванне, для чего:

- выключить машину, нажав и отпустив кнопку «Сеть», и поднять купол;

- слить воду из ванны, сняв фильтрующие сетки и переливную трубку;

- удалить из ванны остатки пищи, промыть ее горячей водой;

- фильтрующие сетки и переливную трубку промыть проточной водой;

- установить фильтрующие сетки и переливную трубку на место, и отпустить купол;

- включить машину, нажав и отпустив кнопку «Сеть», отпустить купол и визуально проконтролировать заполнение ванны.

Рекомендованные моющие и ополаскивающие средства:

-  для мойки «Neodisher Аlca 220»  изготовитель «Chemisch Fabrik Dr.Weigert», Германия;

- для ополаскивания «Neodisher TS»  изготовитель «Chemisch Fabrik Dr.Weigert», Германия.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое обслуживание машины должно проводиться в сроки, определенные настоящей инструкцией.

6.2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При техническом обслуживании машины следует соблюдать следующие правила техники безопасности:

- к техническому обслуживанию машины допускаются только лица, знающие устройство машины, правила эксплуатации и технического обслуживания и прошедших специальный инструктаж по технике безопасности;

- техническое обслуживание электрической части машины может производиться только лицами, имеющими удостоверения по группе электробезопасности не ниже третей;

- выполнение всех работ по ремонту электрооборудования должно производиться в соответствии с правилами эксплуатации электрических установок;

- при техническом обслуживании и ремонтах машина в обязательном порядке должна быть обесточена;

- при проведении ремонтных и профилактических работ в месте снятия напряжения должна быть вывешена табличка: «Не включать – работают люди !»

6.3. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ и РЕМОНТА

6.3.1. В процессе эксплуатации машины необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

а) ЕТО - техническое обслуживание при эксплуатации – повседневный уход за машиной;

б) ТО - регламентированное  техническое обслуживание  – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности машины;

в) ТР - текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности машины и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

6.3.2. Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживания при эксплуатации ЕТО – ежедневно;

- техническое обслуживания (ТО)……………..1 мес.;

- текущий ремонт (ТР)…………………………. при необходимости.

6.3.3. Техническое обслуживание при эксплуатации ЕТО производится работниками предприятий общественного питания, эксплуатирующих машину. Регламентированное техническое обслуживание ТО и текущий ТР ремонт выполняются работниками специализированный ремонтных предприятий  или специалистами технических служб предприятия, эксплуатирующего машину, если они предусмотрены его штатным расписанием.

6.3.4. Техническое обслуживание при эксплуатации включает:

а) проверку машины внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

б) проверку состояния световой сигнализации, аппаратов пуска и останова машины;

в) проверка  засорения выходных отверстий форсунок ополаскивающих и моющих разбрызгивателей и их крепление;

В случае засорения форсунок необходимо (См. рис. 3):

- отвернуть винт поз. 1

- демонтировать разбрызгиватели

- снять все форсунки (поз. 3) с разбрызгивателя и прочистить проволокой Ø 1,2 мм. (или иголкой) отверстия форсунок

- снять заглушку поз. 2, с обоих концов и продуть сжатым воздухом.

Сборку разбрызгивателя производить в обратной последовательности.

В случае неравномерного вращения моющего разбрызгивателя поз 5 или его останова необходимо вывернуть винт поз. 4. Снять разбрызгиватель и промыть водой.

Сборку производить в обратной последовательности.

Рисунок 3. Схема установки разбрызгивателей

г) проверку герметичности трубопроводов (визуально по наличию течи в местах соединения трубопроводов);

г) проверку качества вымытой посуды (визуально);

д) санитарную обработку машины.

6.3.5. Регламентированное  техническое обслуживание ТО включает:

а) выполнение работ, входящих в техническое обслуживание при эксплуатации;

б) осмотр электроаппаратуры, подтяжку электроконтактных соединений. Замена контактов и т. д.;

в) проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов и подтяжку крепежных деталей;

г) осмотр и проверку работы водонагревателя, электромагнитного клапана, датчиков температуры и уровня в следующей последовательности:

- снять трубку перелива, слить из ванны воду;

- установить трубку перелива на место;

- включить аппарат и опустить купол;

- визуально контролировать заполнение воды в ванну. При достижении уровня воды верхнего электрода заполнение воды прекращается;

- после заполнения воды должен начаться нагрев воды в бойлере до температуры (плюс) 85 градусов. Значение температуры воды в бойлере можно визуально контролировать на семисегментном индикаторе контроллера.

е) проверку работы программного устройства (контроллера) (см. п 2);

ж) проверка работы дозатора (визуально контролировать вращение мотора дозатора во время процесса мойки);

з) проверку и при необходимости регулировку натяжения пружин (механизма уравновешивания купола);

и) промывку бойлера (см. п 6.3.6);

к) очистку от загрязнений и накипи электродов датчика уровня жидкости;

л) дополнительно один раз в год необходимо провести очистку бойлера (см. п.6.3.7);

м) проверку и регулировку работы блокирующего устройства, обеспечивающее прекращение работы машины при поднятии кожуха на высоту не более 50 мм.

Регулировку блокирующего устройства (далее по тексту - микровыключатель) производить следующим способом.

-обесточить аппарат;

- снять заднюю стенку;

- отвёрткойс плоским шлицем ослабить винты крепления микровыключателя (см. рис. 1);

- определить новое положение микровыключателя;

- подать напряжение питание и проверить работу микровыключателя. При необходимости определить новое положение микровыключателя.

6.3.6. Промывка бойлера.

Периодически раз в месяц следует сливать воду с бойлера, для этого необходимо:

- обесточить машину;

- закрыть кран подачи воды;

- слить в канализацию воду из ванны;

- открутить гайку слива воды с бойлера и слить воду;

- закрутить гайку слива воды.

6.3.7. Очистка бойлера.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не нанести вред здоровью и во избежание получения химического ожога обязательно использовать:

- защитную одежду;

- защитные очки;

- защитные перчатки.

Периодически раз в месяц следует проводить очистку бойлера. Для этого необходимо:

- обесточить машину;

- закрыть кран подачи воды;

- снять панель управления (обеспечить доступ к ТЭНам бойлера);

- слить в канализацию воду из ванны;

- открутить гайку слива воды бойлера и слить воду;

- снять блок ТЭН-ов;

- произвести очистку ТЭН-ов и внутренней полости бойлера от накипи и отложений механическим путем или обработкой в специальных растворах (например, Lime-A-Way Extra (Ecolab), «Кумкумит» или др.), объем заливаемой жидкости определить из инструкции на применяемое средство.

- установить блок ТЭН-ов;

- закрутить гайку слива воды.

6.3.7 Замена лампы освещения.

- обесточить машину;

- снять защитный колпачок, для чего колпачок повернуть против часовой стрелки.

- заменить лампочку.

- установить защитный колпачок.

6.3.8 Восстановление работоспособности машины при срабатывании аварийных термовыключателей.

- снять панель управления;

- устранить причину срабатывания термовыключателя;

- включить терморегулятор, для чего нажать на красную кнопку термовыключателя;

- установить панель управления.

7.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

# При отклонениях необходимо первоначально проверить на обрыв цепи, которые должны быть задействованы согласно алгоритму работы. При этом должны быть также проверены обмотки пускателей, реле, трансформатора, электромагнитных клапанов, ТЭНы, а также и темовыключатели, контакты которых при комнатной температуре все должны  быть замкнуты (контакты герконового выключателя замыкаются при опущенной крыше МПК или при поднесении магнита).

# Перечень неисправностей и методы их устранения  приведены в таблице 1.

При замене контроллера работник сервисной службы должен выбрать алгоритм работы контроллера в зависимости от типа машины. Контроллер можно использовать с насосами (дозаторы) разных производителей.

1. Вход в меню выбора и изменения параметра возможен только с обесточенного состояния контроллера. Для этого:

- на щите монтажном установить автоматические выключатели в положение «Выкл».

- удерживая кнопки «Режим 1» и «Режим 2» установить автоматические выключатели в положение «Вкл»;

- на семисегментном индикаторе (далее по тексту – индикатор) отображается параметр программы «Рr0» (см. рис. 4). Отпустить кнопки «Режим 1» и «Режим 2».

- нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - выбор номера параметра.

- нажать и отпустить кнопку «Сеть» - вход в режим изменения параметра.

- нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - изменение значение параметра.

- повторно нажать кнопку «Сеть» - запись параметра в память.

Установить автоматические выключатели на щите в положение «Выкл» - выход из меню выбора и изменения параметра.

Время работы моющего насоса (дозатора) Pr4.

При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или черного цвета) значение параметра устанавливать 18.

При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 10.

При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зеленого цвета) значение параметра устанавливать 15.

Время работы ополаскивающего насоса (дозатора) Pr5.

При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или черного цвета) значение параметра устанавливать 6.

При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 9.

При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зеленого цвета) значение параметра устанавливать 9.

Тип термопары Pr6 и Pr7.

На всех машинах используется тип термопары ТХК-0.

2. В случае аварийных режимов на индикатор выводится следующие коды ошибок:

Е01 – обрыв термопары Х2 (бойлер)

Е02 – обрыв термопары Х3 (ванна).

Е03 – ошибка подключения датчика уровня воды или обрыв провода. (сигнал уровень воды достигает раньше электрод верхний (Х6:1), чем на электрод нижний (Х6:3).

Таблица 1

| Неисправность | Вероятная причина | Метод определения | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При подаче напряжения световая сигнализация «Сеть» не горит, заполнение воды и мойка не работают | 1. Нет напряжения в питающей сети 2. Разорвана цепь от клеммного блока Х1 до разъема Х1 контроллера 3. Сгорел предохранитель на 2 А | 1.Комбинированным прибором проверить наличие напряжения на клеммном блоке Х1 2. Комбинированным прибором проверить наличие напряжения на разъеме Х1 контроллера 3. Проверить предохранитель | 1. Устранить неисправность в питающей сети 2. Восстановить целостность цепи: -включить автоматы QF1 и QF2; -подтянуть контакты; - заменить неисправные провода и т.д. 3. Заменить предохранитель; при повторном сгорании предохранителя и отключении автоматов заменить контроллер |
| 2. При подаче напряжения световая сигнализация «Сеть» не горит, заполнение воды и мойка работают | 1. Сгорел светодиод в кнопке 2. Разорвана цепь от разъема Х7 (контакты 1 и 2) до светодиода 3. Неисправен контроллер | 1. Проверить светодиод 2. Проверить целостность цепи 3. Проверить наличие постоянного напряжения 5 В на контактах 1 и 2 разъема Х7 контроллера | 1. Заменить кнопку «Сеть» 2. Восстановить целостность цепи 3. При необходимости заменить контроллер |
| 3. При нажатии кнопки «Сеть» не загорается светодиод «60 с», заполнение воды и мойка не работают | 1. Неисправна кнопка «Сеть» или разорвана цепь между контактами 5 и 6 разъема Х4 контроллера | 1. Проверить замыкание кнопки «Сеть». При нажатии кнопки цепь между контактами 5 и 6 разъема Х4 должна замкнуться | 1. При необходимости заменить кнопку или устранить нецелостность цепи; в противном случае заменить контроллер |
| 4. При нажатии кнопки «Сеть» не загорается светодиод «60 с», заполнение воды и мойка работают | 1. Сгорел светодиод в кнопке 2. Разорвана цепь от разъема Х7 (контакты 3 и 4) до светодиода 3. Неисправен контроллер | 1. Проверить светодиод 2. Проверить целостность цепи 3. Проверить наличие постоянного напряжения 5 В на контактах 3 и 4 разъема Х7 контроллера | 1. Заменить кнопку «60 с» 2. Восстановить целостность цепи 3. При необходимости заменить контроллер |
| 5. Не происходит переключение режимов | 1. Неисправна кнопка «120 с» или разорвана цепь между контактами 9 и 10 разъема Х4 контроллера 2. Неисправна кнопка «60 с» или разорвана цепь между контактами 7 и 8 разъема Х4 контроллера | 1. Проверить замыкание кнопки «120 с». При нажатии кнопки цепь между контактами 9 и 10 разъема Х4 должна замкнуться 2. Проверить замыкание кнопки «60 с». При нажатии кнопки цепь между контактами 9 и 10 разъема Х4 должна замкнуться | 1. При необходимости заменить кнопку или восстановить нецелостность цепи; в противном случае заменить контроллер 2. При необходимости заменить кнопку или устранить нецелостность цепи; в противном случае заменить контроллер |
| 6. Не работают заполнение, мойка, ТЭНы | 1. Отсутствует напряжение на контакте 1 разъема Х5 контроллере 2. Неисправен микропереключатель 3. Перегорел предохранитель на 5А на плате контроллера 4. Сработал термовыключатель | 1. Проверить 2. Проверить (не замыкаются контакты) 3. Проверить 4. Проверить термовыключатели (должны быть замкнуты) | 1. Восстановить целостность цепи 2. Заменить микропереключатель или восстановить целостность цепи от контроллера к микропереключателю 3. Заменить предохранитель, при повторном сгорании см. п 7 4. Выяснить причину срабатывания, устранить причину, включить термовыключатель, нажав на кнопку на его корпусе |
| 7. Постоянно сгорает предохранитель на 5 А на плате контроллера, одновременно отключаются автоматы | 1. Короткое замыкание в цепи управления | 1. Отсоединить разъем Х5 от контроллера и проверить наличие короткого замыкания между контактами 2-8 и нейтралью (не должно быть 0 Ом) | 1. Устранить короткое замыкание заменой соответствующего узла |
| 8. Не работает какая-либо из функций | 1. Разорвана соответствующая цепь управления | 1. Отсоединить разъем Х5 от контроллера и проверить наличие обрыва между контактами 2-8 и нейтралью (не должно быть бесконечности) | 1. Устранить обрыв заменой соответствующего узла |
| 9. При достижении уровня в ванне вода продолжает наполняться, электродвигатель ополаскивания не работает | 1. Не исправен соленоидный клапан (не герметичен) | 1. Проверить | 1.Заменить электромагнитный клапан |
| 10. При достижении уровня в ванне вода продолжает наполняться, электродвигатель ополаскивания работает | 1. Накипь на электродах 2. Разорвана цепь к электродам 3. Неисправен контроллер | 1. Проверить 2. Проверить | 1. Очистить электроды 2. Устранить 3. Заменить контроллер |
| 11. Срабатывают автоматы питающей сети | 1. Короткое замыкание в силовой цепи МПК (ТЭНы, электродвигатели, электромагнитный клапан) | 1. Проверить наличие короткого замыкания между выходами К1, К2, К3, КМ1 и корпусом МПК (не должно быть 0 Ом) | 1. Устранить короткое замыкание заменой соответствующего узла |
| 12. Не происходит нагрев воды бойлера | 1. Неисправен ТЭН 2. Неисправен пускатель КМ1 или КМ2 3. Неисправен контроллер. | 1. Проверить сопротивление спирали ТЭНов (должно быть 18 (+5-10%) Ом) 2. Проверить наличие напряжения на ТЭНах | 1. Заменить ТЭН 2. Заменить неисправный пускатель 3.Заменить контроллер |
| 13. Не происходит нагрев воды ванны | 1. Неисправен ТЭН 2. Неисправно реле К3 3. Неисправен контроллер. | 1. Проверить сопротивление спирали ТЭНов (должно быть 18 (+5-10%) Ом) 2. Проверить наличие напряжения на ТЭНах | 1. Заменить ТЭН 2. Заменить неисправное реле 3.Заменить контроллер |
| 14. Нагрев бойлера или ванны не отключается | 1. Неисправна одна из термопар 2. Неисправен контроллер | 1. . Проверить сопротивление изоляции термопар (должно быть Rизол ≥ 100 Мом) 2. Если выполняется п1. заменить контроллер. | 1. Заменить термопару 2. Заменить контроллер |
| 15. При поднятии и опускании купола не включается мойка | 1. Неисправен микровыключатель/геркон 2. Неисправен электродвигатель М2, конденсатор или реле К2 | 1. Проверить (не переключаются контакты) 2. Проверить | 1.Заменить микровыключатель 2. Заменить неисправный элемент |
| 16. Раздается звуковой сигнал | 1, Обрыв термопары | 1. Проверить на обрыв | 1. Заменить термопару |
| 17. Отсутствует подача моющего или ополаскивающего средств | 1. Неисправен соответствующий дозатор | 1. Проверить подачу напряжения на дозатор | 1. При наличии напряжения заменить дозатор |

Рис. 5Схема расположения реле и разъемов на плате контроллера

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МПК-1400К

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ