РОССИЯ

ОАО «Чувашторгтехника»

машина

посудомоечная кухонная

МПК 1400К

## ПАСПОРТ

2012

- НАЗНАЧЕНИЕ

Машина посудомоечная кухонная МПК 1400К (далее по тексту - машина) предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов, подносов, чашек, салатниц с применением  жидких моющих и ополаскивающих средств, разрешенных к применению ФС «Роспотребнадзора».

Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Машина посудомоечная имеет сертификат соответствия № С-RU.МХ11.В.00079. Срок действия с  23.08.2012 по 22.08.2017.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008 . Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 30.12.2010 по 29.12.2013 г.

2   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
|  | МПК 1400К |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 20,5 |
| 2 | Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| 3 | Род тока | трехфазный переменный с нейтралью |
| 4 | Частота тока, Гц | 50 |
| 5 | Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт | 2х9,0=18,0 |
| 6 | Номинальная мощность ТЭН-а ванны, кВт | 2х3,0=6 |
| 7 | Номинальная мощность электродвигателя насоса мойки, кВт | 2,2 |
| 8 | Номинальная мощность электродвигателя насоса ополаскивания, кВт | 0,45 |
| 9 | Номинальная мощность дозатора, Вт | 2х3,5=7 |
| 10 | Номинальная мощность ламп освещения, Вт | 2х20=40 |
| 11* | Производительность машины по тарелкам, шт./ч | 1400 * |
| 12 | Единовременная загрузка в кассеты, шт., не менее: - тарелок **; - стаканов; - столовых приборов; | 18 36 140 |
| 13 | Количество программ мытья | 2 |
| 14 | Расход электроэнергии для поддерживания в рабочем режиме, кВт · ч, не более | 18,0 |
| 15 | Расход холодной воды, л, не более, при температуре поступающей воды 5°С, за цикл | 6,0 *** |
| 16 | Продолжительность цикла мойки и полоскания, с: - основной программы; - дополнительной программы; | 60 120 |
| 17 | Расход моющего раствора, мл на одну мойку | 18 |
| 18 | Расход ополаскивающего раствора, мл, на одно ополаскивание | 3,6 |
| 19 | Температура, °С, не менее: - моющего раствора; - ополаскивающей проточной воды; - в сети водопровода | 40 85 5 |
| 20 | Объем бойлера/ванны, л | 18/50 |
| 21 | Допустимый диапазон давления в водопроводной системе, кПа (кгс/см²) | от 200 до 589 (от 2 до 6) |
| 22 | Габаритные размеры, мм, не более - длина; - ширина; - высота (с поднятым куполом); | 1320 860 1490 (1920) |
| 23 | Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин, мм | 370…380 |
| 24 | Масса, кг, не более | 170 |
| Примечания |
| 1 * Производительность указана по тарелкам вместимостью 0,5 л. и диаметром 240 мм. |
| 2 ** Максимальный диаметр тарелки - 250 мм (при установке тарелок в один ряд – 320 мм), глубина – 50 мм) |
| 3 *** При давлении в водопроводной сети 4 кг/см². |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице  2.

Таблица 2

| Наименование | МПК 1400К |
| --- | --- |
| Посудомоечная машина | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Пакет из полиэтиленовой пленки | 1 |
| Корзина для тарелок | 2 |
| Корзина для стаканов и чашек с сеткой | 2 |
| Стакан для приборов | 2 |
| Шланг сливной | 2 |
| Прокладка | 2 |
| Корпус ополаскивающего разбрызгивателя | 2 |
| Плавкий предохранитель 2,0А | 1 |
| Плавкий предохранитель 5,0А | 1 |
| Упаковка | 1 |

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машина посудомоечная кухонная МПК 1400К, заводской номер _________________, соответствует  ТУ 5151-020-01439034-2006 и признана годной для эксплуатации.

Контроллер, №____________________________________________________

Дата выпуска ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Машина посудомоечная кухонная МПК 1400К  подвергнута на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации

Консервацию произвел			_______________________

(подпись)

Изделие после консервации принял	_______________________

(подпись)

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Машина посудомоечная кухонная МПК 1400К упакована на ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки		            				М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

7  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации посудомоечной машины - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера (регулятора температуры) – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей посудомоечной машины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда посудомоечная машина вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на сигнальные лампы.

Время нахождения посудомоечной машины в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную посудомоечную машину.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю посудомоечной машины для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера посудомоечной машины, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего посудомоечную машину.

8  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу:   Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 28.

Тел./факс: (8352)  56-06-26, 28-96-65.

Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -

(8352) 24-03-11

9  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке посудомоечной машины  МПК-1400К на утилизацию, необходимо разобрать и рассортировать составные части МПК-1400К по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция посудомоечной машины постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте.

10  СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение посудомоечной машины должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец посудомоечной машины МПК…  обязан произвести переконсервацию крепежных элементов по ГОСТ 9.014.

Упакованную посудомоечную машину МПК … следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 (ОЖ)  по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка посудомоечной машины типа МПК…  из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Складирование для хранения и транспортирования упакованной посудомоечной машины допускается только  в один ярус.

11  Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |
| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной МПК 1400К, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 __ г. Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Машина посудомоечная кухонная типа МПК 1400К, Заводской № ______________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) 3 _________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |

| Корешок талона № 2 На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной МПК 1400К, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 __ г Выполнены работы __________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ М.П ______ (Линия отреза) (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Машина посудомоечная кухонная типа МПК 1400К, Заводской № ______________ _______________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона № 3 На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной МПК 1400К, заводской №________________ Изъят «____ » ____________20 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Машина посудомоечная кухонная типа МПК 1400К Заводской № ____________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |